## Slide 1: IoT Projekt – Feuchtigkeitsüberwachung mit Arduino DUE
Projektarbeit PES
Julia Geigl, Kevin Höfle, Clemens Behr
Prof. Dr. Jens-Matthias Bohli
Hochschule Mannheim
Hochschule Mannheim PES

## Slide 2: Inhalt
Intro
Sensoren & Bibliotheken
Kommunikation
IoT Platfrom – Adafruit
Zukunft

## Slide 3: INTRO

## Slide 4: Grund Konzept
Messen der Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Zusammenhang mit Fensterstatus
Speichern und Visualisieren der Daten
Aktion bei Überschreitung eines Feuchtigkeits- oder Temperatur-Wertes

## Slide 5: Ansiedlung im IoT
Consumer & Home
Convenience & Entertainment
      HVAC/Climate
Healthcare & Life Science
In Vivo / Home
      Home Monitoring Systems
[1]

## Slide 6
„A smart connected toaster is of no value unless it produces better toast“
– Device Democracy Saving the future of Internet of Things – IBM Institute of Business Value, Chapter Device Democracy, Block „Challenge four: A lack of functional value“

## Slide 7: Konkreter fall für Feuchtigkeits und Temeperatur-Sensoren
Steuerung von HVAC [8]
„Richtiges Lüften“
 Vermeidung von Schimmelbildung
[9]
AUSWIRKUNG VON LUFTFEUCHTIGKEIT AUF GAMMASTRAHLEN IN DER STRAHLENTHERAPIE [10]

## Slide 8: Programmablauf – IDE Setup
Due Board über Boardverwalter installieren
Benötigte Bibliotheken einbinden
    SimpleDHT
    Eigene Bibliotheken

## Slide 9: Bibliotheken einbinden
Bibliothek einbinden
  Bibliothek verwalten
Achtung zu finden unter:
C:/Users/userX/Documents/Arduino/libraries

## Slide 10: Eigene Bibliotheken einbinden
Speichern der Header Dateien unter:
C://Program Files (x86)/Arduino… …/libraries/EigeneBibliothek

## Slide 11: Hauptprogramm
Initialisierung
  Serielle Schnittstelle
  ESP8266
Endlosschleife
  Ausgabe über Kontrollfenster
  DHT11 Daten erfragen
  US-Daten erfragen
  Zustand bestimmen
  Versenden der Daten
Temp/Hum
US
Zustand
Daten versenden

## Slide 12: Sensoren & Bibliotheken

## Slide 13: Feuchtigkeitssensor DHT11
Single Wire Digital output
GND
VCC
[2]
[3]

## Slide 14: Spezfische Daten DHT11
[4]

## Slide 15: Sensor auslesen – Simple DHT11
Verwendete Bibliothek „SimpleDHT11“
Einfach zu verwenden
Keine externe Abhängigkeit

## Slide 16: Simple DHT
+ int read(int pin, byte* ptemperature, byte* phumidity, byte pdata[40])
- int confirm(int pin, int us, byte level)
- byte bits2byte (byte data[8])
- int sample(int pin, byte data[40]) - int parse(byte data[40], byte* ptemperature, byte* phumidity)
SimpleDHT11
Von Interesse ist nur die public read function

## Slide 17: Implementation
Entweder über IDE oder:
    #include <SimpleDHT.h>
Konstruktor Aufruf:
    SimpleDHT11 dht11
Daten zyklisch auslesen mit:
    Dht11.read(pin,&temperature,&humidity,NULL)
Abstatfrequenz: 1 Hz
Reaktionszeit: 6s
Data-pin
Adresse der
Temperatur-Variable
Adresse der
Feuchtigkeits-Variable

## Slide 18: Ultraschallsensor
Pins:
VCC (5 V)
Trigger
Echo
GND

## Slide 19: Ultraschallsensor
Funktionsweise
Ein Signal wird gesendet (Trigger Pin) – 330 m/s
Das Echo wird empfangen (Echo Pin)
Die Zeit zwischen Senden und Empfangen bestimmt die Distanz
Objekt

## Slide 20: Implementierung des Ultraschallsensors
To do  Herr Bohli fragen ob dies relevant ist

## Slide 21: ESP

## Slide 22: ESP - Initalisierung
Pin 53 Ausgang und High
Baud Rate auf 74880
AT+RST
Verbindung beenden und Baud Rate auf 115200
AT+CWMODE=1 Automatische reconnection
AT+CWQAP Alle Access-Points schließen
AT+CIPMUX=1 Modus: mehrere Verbindungen möglich
AT+CIPSTA= "192.x.x.x " Statische IP-Adresse im eigenen Subnetz
AT+CWJAP="SSID" "PASSWORD " Verbindung zu Wifi-Point

## Slide 23: ESP - Senden
AT+CIPSTART=4, "TCP", "io.adafruit.com", 80
    Verbindung zum Server aufbauen
http Header
  GET /api/groups/embedded/send.json?x-aio-key=xxx&FeedName=FeedValue HTTP/1.1/r/n
    Host: io.adafruit.com/r/n/r/n
    &FeedName=FeedValue
AT+CIPSEND=4,HeaderLen
Ende des Sende-Modus mit "+++"

## Slide 24: PROGRAMMABLAUF

## Slide 25: 1. Temperatur / Feuchtigkeit messen
Temp/Hum
US
Zustand
Daten versenden

## Slide 26: Ultraschallsensor auslesen
Temp/Hum
US
Zustand
Daten versenden

## Slide 27: Bereichsüberschreitungen testen
Temp/Hum
US
Zustand
Daten versenden
17 Möglichkeiten
Fenster auf / zu
Temperatur ok / zu warm / zu kalt
Luftfeuchtigkeit ok / zu hoch / zu niedrig

## Slide 28: Daten an Adafruit io senden
Temp/Hum
US
Zustand
Daten versenden
Screenshot des sendens !!!

## Slide 29: IoT Platform
Adafruit Open Beta: https://io.adafruit.com/
    ~ 16,798 Benutzer
    ~ 75 insert per second via MQTT
    ~ 10 inserts per second via REST API
Adafruit:
    2005 Grundstein gelegt von MIT Hacker & Ingenieur Limor „Ladyada“ Fried
    „an electronic tutorial and learning company and we [adafruit] have a gift shop at the end“ –Limor Fried, Founder of Adafruit
[5][6]
[7]

## Slide 30: ADAFRUIT IO

## Slide 31: Adafruit IO – Active Stream

## Slide 32: Adafruit IO – Your feeds

## Slide 33: Adafruit IO – Create feed

## Slide 34: Adafruit IO Feed - Key

## Slide 35: Adafruit IO – Your Groups

## Slide 36: Adafruit IO – Your Dashboards

## Slide 37: Quellen
[1] http://blog.gemalto.com/wp-content/uploads/2015/01/M2M-world-of-connected-services.jpg 05.11.2016
[2] http://howtomechatronics.com/wp-content/uploads/2016/01/DHT11-DDHT22-Working-Principle.png?x57244 05.11.2016
[3] http://ic4l.net/wp-content/uploads/dht11-module-300x300.png 05.11.2016
[4] DHT11 Humidity & Temperature Sensor D-Robotics UK, D-Robotics 7/30/2010 http://www.micropik.com/PDF/dht11.pdf Seite XX, Absatz XX 05.11.2016
[5] https://youtu.be/VelviRLkUeo 05.11.2016
[6] https://www.adafruit.com/about 05.11.2016
[7] https://io.adafruit.com/logos/logo_2x.png 05.11.2016
[8] http://4sitewebsolutions.com/hvac/wp-content/uploads/2013/04/carrier3.png 06.11.2016
[9] http://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/schimmel/richtig-lueften-schimmelbildung-vermeiden 06.11.2016
[10]http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.radon.com%2Fimages%2Ffigure6.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.radon.com%2Fradon%2Fradon_analysis.html&h=268&w=337&tbnid=OpSfZ3xZmypDgM%3A&vet=1&docid=NvviVYV6guTSMM&ei=WKwhWKbEJcHlUea2gfgL&tbm=isch&client=firefox-b-ab&iact=rc&uact=3&dur=460&page=0&start=0&ndsp=41&ved=0ahUKEwim0KyA_ZjQAhXBchQKHWZbAL8QMwggKAQwBA&bih=969&biw=1920 08.11.2016