## Slide 1: IoT Projekt – Feuchtigkeits- und Temperaturüberwachung mit Arduino DUE und Adafruit IO
Julia Geigl, Kevin Höfle, Klemens Behr
Prof. Dr. Jens-Matthias Bohli
Hochschule Mannheim PES
Notes: Kevin

## Slide 2: Inhalt
Intro
Sensoren & Bibliotheken
Kommunikation / ESP8266
Programmablauf
IoT Plattform – Adafruit
Notes: Kevin

## Slide 3: Intro
Intro Sensoren&Bibliotheken Kommunikation Programmablauf IoT Plattform
Notes: Kevin

## Slide 4: Grund Konzept
Messen der Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Zusammenhang mit Fensterstatus
Speichern und Visualisieren der Daten
Aktion bei Überschreitung eines Feuchtigkeits- oder Temperatur-Wertes
Notes: Kevin

## Slide 5: Ansiedlung im IoT
Consumer & Home
Convenience & Entertainment
      HVAC/Climate
Healthcare & Life Science
In Vivo / Home
      Home Monitoring Systems
[1]
Notes: Kevin

## Slide 6
„A smart connected toaster is of no value unless it produces better toast“
– Device Democracy Saving the future of Internet of Things – IBM Institute of Business Value, Chapter Device Democracy, Block „Challenge four: A lack of functional value“

## Slide 7: Konkreter Fall für Feuchtigkeits- und Temperatur-Sensoren
Steuerung von HVAC [8]
„Richtiges lüften“
 Vermeidung von Schimmelbildung
[9]
Auswirkung von Luftfeuchtigkeit auf Gammastrahlen in der Strahlentherapie [10]
Notes: Kevin

## Slide 8: Anwendungsfall
Temperatur und Luftfeuchtigkeitsüberwachung zur Verbesserung des Raumklimas durch gesteuerte Belüftung
Notes: Kevin

## Slide 9: Programmablauf – IDE Setup
Due Board über Boardverwalter installieren
Benötigte Bibliotheken einbinden
    SimpleDHT
    Eigene Bibliotheken
Notes: Kevin

## Slide 10: Bibliotheken einbinden
Bibliothek einbinden
  Bibliothek verwalten
Achtung zu finden unter:
C:/Users/userX/Documents/Arduino/libraries

## Slide 11: Sensoren & Bibliotheken
Intro Sensoren&Bibliotheken Kommunikation Programmablauf IoT Plattform
Notes: kevin

## Slide 12: Feuchtigkeitssensor DHT11
Single Wire Digital output
GND
VCC
[2]
[3]
Notes: kevin

## Slide 13: Spezifische Daten DHT11
[4]
DHT11 | Bedingungen | Reichweite | Genauigkeit | Response Time | Auflösung
Feuchtigkeit | 0° C | 30% - 90% | + / - 5% | Min: 6s Typical: 10 s | 
 | 25° C | 20% - 90% |  |  | 
 | 50° C | 20% - 80% |  |  | 
Temperatur | 0°C – 50°C |  |  |  | 
Notes: kevin

## Slide 14: Spezifische Daten DHT11
Reichweite:
    Temperatur:
      0 – 50 C°
    Feuchtigkeit:
      0° C: 30% - 90%
      25° C: 20% - 90%
      50° C: 20% - 80%
  2. Genauigkeit
    Temperatur:
      + / - 2 °C
    Feuchtigkeit:
      + / - 5° %
[4]

## Slide 15: Spezifische Daten DHT11
3. Antwortzeiten:
      Min: 6s
      Max: 30s
    4. Abtastfrequenz:
      1 Hz
[4]

## Slide 16: Datenpaket – DHT11
Integral Humdity
Decimal Humidity
Integral Temperatur
Decimal Temperature
Check Sum
0
39
7
8
15
16
23
24
31
32
[4]

## Slide 17: Sensor auslesen – Simple DHT11
Verwendete Bibliothek „SimpleDHT11“
Einfach zu verwenden
Keine externe Abhängigkeit
Notes: kevin

## Slide 18: Simple DHT
+ int read(int pin, byte* ptemperature, byte* phumidity, byte pdata[40])
- int confirm(int pin, int us, byte level)
- byte bits2byte (byte data[8])
- int sample(int pin, byte data[40]) - int parse(byte data[40], byte* ptemperature, byte* phumidity)
SimpleDHT11
Von Interesse ist nur die public read function

## Slide 19: Implementation
Entweder über IDE oder:
    #include <SimpleDHT.h>
Konstruktor Aufruf:
    SimpleDHT11 dht11
Daten zyklisch auslesen mit:
    Dht11.read(pin,&temperature,&humidity,NULL)
Abtastfrequenz: 1 Hz
Reaktionszeit: 6s – 30s
Data-pin
Adresse der
Temperatur-Variable
Adresse der
Feuchtigkeits-Variable
Rawdata
Notes: kevin

## Slide 20: Ultraschallsensor
Pins:
VCC (5 V)
Trigger
Echo
GND
Notes: kevin

## Slide 21: Ultraschallsensor
Funktionsweise
Ein Signal wird gesendet (Trigger Pin) – 330 m/s
Das Echo wird empfangen (Echo Pin)
Die Zeit zwischen Senden und Empfangen bestimmt die Distanz
Objekt
Notes: kevin

## Slide 22: Eigene Bibliotheken einbinden
Speichern der Header Dateien unter:
C://Program Files (x86)/Arduino… …/libraries/EigeneBibliothek
Notes: Julia

## Slide 23: Kommunikation ESP8266
Intro Sensoren&Bibliotheken Kommunikation Programmablauf IoT Plattform
Notes: Julia

## Slide 24: ESP - Initalisierung
Pin 53 Ausgang und High
Baud Rate auf 74880
AT+RST
Verbindung beenden und Baud Rate auf 115200
AT+CWMODE=1 Automatische reconnection
AT+CWQAP Alle Access-Points schließen
AT+CIPMUX=1 Modus: mehrere Verbindungen möglich
AT+CIPSTA= "192.x.x.x " Statische IP-Adresse im eigenen Subnetz
AT+CWJAP="SSID" "PASSWORD " Verbindung zu Wifi-Point

## Slide 25: ESP - Senden
AT+CIPSTART=4, "TCP", "io.adafruit.com", 80
    Verbindung zum Server aufbauen
http Header
  GET /api/groups/embedded/send.json?x-aio-key=xxx&FeedName=FeedValue HTTP/1.1/r/n
    Host: io.adafruit.com/r/n/r/n
    &FeedName=FeedValue
AT+CIPSEND=4,HeaderLen
Ende des Sende-Modus mit "+++"

## Slide 26: ESP8266 - Probleme
Verbindung beenden und Baud Rate auf 115200
      Gelegentlich andere Baudrate
AT+CIPMUX=1
      Modus: mehrere Verbindungen möglich
AT+CIPSTA= "192.x.x.x "
      Statische IP-Adresse im eigenen Subnetz
      IP-Zuweisung über Router funktionierte nicht  Statische IP-Adresse
  Spannungsversorung / Stromschwankungen
      Senden schlug Fehl bis extern ein Strom indiziert wurde über die Eingangspins des ESP
Notes: Julia

## Slide 27: Programmablauf
Intro Sensoren&Bibliotheken Kommunikation Programmablauf IoT Plattform
Notes: Julia

## Slide 28: Hauptprogramm
Initialisierung
  Serielle Schnittstelle
  ESP8266
Endlosschleife
  Ausgabe über Kontrollfenster
  DHT11 Daten erfragen
  US-Daten erfragen
  Zustand bestimmen
  Versenden der Daten
Notes: Julia

## Slide 29: Hauptprogramm
Initialisierung
  Serielle Schnittstelle
  ESP8266
Endlosschleife
  Ausgabe über Kontrollfenster
  DHT11 Daten erfragen
  US-Daten erfragen
  Zustand bestimmen
  Versenden der Daten
Temp/Hum
US
Status
Daten versenden
Notes: Julia

## Slide 30: Temperatur / Feuchtigkeit messen
Temp/Hum
US
Status
Daten versenden
Notes: Julia

## Slide 31: Ultraschallsensor auslesen
Temp/Hum
US
Status
Daten versenden
Notes: Julia

## Slide 32: Überprüfung des Status
17 Möglichkeiten
Fenster auf / zu
Temperatur ok / zu warm / zu kalt
Luftfeuchtigkeit ok / zu hoch / zu niedrig
Temp/Hum
US
Status
Daten versenden
Notes: Julia

## Slide 33: Daten an Adafruit IO senden
AT+CIPSTART=4, "TCP", "io.adafruit.com", 80
    Verbindung zum Server aufbauen
HTTP-Header
    GET /api/groups/embedded/send.json?x-aio-key=xxx&FeedName=FeedValue HTTP/1.1/r/n
    Host: io.adafruit.com/r/n/r/n
    &FeedName=FeedValue
AT+CIPSEND=4,HeaderLen
Ende des Sende-Modus mit "+++"
Temp/Hum
US
Status
Daten versenden
Notes: Julia

## Slide 34: ESP - Senden
AT+CIPSTART=4, "TCP", "io.adafruit.com", 80
    Verbindung zum Server aufbauen
http Header
    GET /api/groups/embedded/send.json?x-aio-key=xxx&FeedName=FeedValue HTTP/1.1/r/n
    Host: io.adafruit.com/r/n/r/n
    &FeedName=FeedValue
AT+CIPSEND=4,HeaderLen
Ende des Sende-Modus mit "+++"
Notes: Julia

## Slide 35: IoT Plattform
Intro Sensoren&Bibliotheken Kommunikation Programmablauf IoT Plattform
Notes: Julia

## Slide 36: Adafruit
Elektronik, Tools und Zubehör aus New York [6], [11]
        Arduino R3
        Arduino Mega
Notes: Julia

## Slide 37: Adafruit IO [12]
IoT Plattform
      Einfache Bedienung
      Simpler Datenaustausch
      Kleine Programmierschnittstelle
  MQTT API
  REST API
    Adafruit Open Beta: https://io.adafruit.com/
      API = Application Programming Interface
      REST = Representational State Transfer
Notes: Klemens

## Slide 38: Adafruit IO - Einstiegshilfen
Libraries
      Arduino
      Ruby
      Python
      Node.js
      [13]
  Browser Beispiele
  [14]
Notes: Klemens

## Slide 39: Adafruit IO - Einstiegshilfen
REST API
https://io.adafruit.com/api/docs/#!/Feeds/all
Notes: Klemens

## Slide 40: Adafruit IO - Verbindung
Host: io.adafruit.com
HTTP => Port 80
HTTPS => Port 443
MQTT => Port 1883
MQTT + SSL => Port 8883
[15]
Notes: Klemens

## Slide 41: Adafruit IO – Feeds
Feed enthält die Daten  Folge von Daten
Notes: Klemens

## Slide 42: Adafruit IO – Create Feed

## Slide 43: Adafruit IO – Groups
Feeds können in Gruppen eingeteilt werden
Notes: Klemens

## Slide 44: Adafruit IO - Dashboard
Notes: Klemens

## Slide 45: Adafruit IO Feed - Key
User Identifikation via AIO Key
Notes: Klemens

## Slide 46: Adafruit IO - Triggers
Trigger zur Reaktion auf Änderung von Feeds
Reaktion:
    Feed Wert setzen
    Email versenden
Notes: Klemens

## Slide 47: IFTTT – If This Than That
https://ifttt.com/
Applet:
      Entspricht Trigger
      Dienst registrieren
      Auf Dienst reagieren
      Dienst verwenden
Notes: Klemens

## Slide 48: IFTTT - Dienste
Notes: Klemens

## Slide 49: Montage
Notes: Klemens

## Slide 50: Live Demo
Intro Sensoren&Bibliotheken Kommunikation Programmablauf IoT-Plattform
Notes: Julia

## Slide 51: Quellen
[1] http://blog.gemalto.com/wp-content/uploads/2015/01/M2M-world-of-connected-services.jpg 05.11.2016
[2] http://howtomechatronics.com/wp-content/uploads/2016/01/DHT11-DDHT22-Working-Principle.png?x57244 05.11.2016
[3] http://ic4l.net/wp-content/uploads/dht11-module-300x300.png 05.11.2016
[4] DHT11 Humidity & Temperature Sensor D-Robotics UK, D-Robotics 7/30/2010 http://www.micropik.com/PDF/dht11.pdf Seite XX, Absatz XX 05.11.2016
[5] https://youtu.be/VelviRLkUeo 05.11.2016
[6] https://www.adafruit.com/about 05.11.2016
[7] https://io.adafruit.com/logos/logo_2x.png 05.11.2016
[8] http://4sitewebsolutions.com/hvac/wp-content/uploads/2013/04/carrier3.png 06.11.2016
[9] http://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/schimmel/richtig-lueften-schimmelbildung-vermeiden 06.11.2016
[10]http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.radon.com%2Fimages%2Ffigure6.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.radon.com%2Fradon%2Fradon_analysis.html&h=268&w=337&tbnid=OpSfZ3xZmypDgM%3A&vet=1&docid=NvviVYV6guTSMM&ei=WKwhWKbEJcHlUea2gfgL&tbm=isch&client=firefox-b-ab&iact=rc&uact=3&dur=460&page=0&start=0&ndsp=41&ved=0ahUKEwim0KyA_ZjQAhXBchQKHWZbAL8QMwggKAQwBA&bih=969&biw=1920 08.11.2016
[11] https://www.adafruit.com/category/17 06.12.2016
[12] https://learn.adafruit.com/adafruit-io/overview 06.12.2016
[13] https://learn.adafruit.com/adafruit-io/client-libraries 06.12.2016
[14] https://learn.adafruit.com/adafruit-io/browser 06.12.2016
[15] https://learn.adafruit.com/adafruit-io/mqtt-api 06.12.2016

## Slide 52: Vielen dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen ?

## Slide 53: IoT Platform
Adafruit Open Beta: https://io.adafruit.com/
    ~ 16,798 Benutzer
    ~ 75 insert per second via MQTT
    ~ 10 inserts per second via REST API
Adafruit:
    2005 Grundstein gelegt von MIT Hacker & Ingenieur Limor „Ladyada“ Fried
    „an electronic tutorial and learning company and we [adafruit] have a gift shop at the end“ –Limor Fried, Founder of Adafruit
[5][6]
[7]

## Slide 54: Adafruit IO – Active Stream

## Slide 55: Adafruit IO – Your Dashboards